## Slide 1
IoA 分布式网络运维协同平台
基于 MCP 协议的多智能体网络故障自愈系统
B-EP1 智能体互联网创新攻关赛项
2026 中国高校计算机大赛 — 网络技术挑战赛
Python + FastAPI + LangGraph + DeepSeek + MCP

## Slide 2
汇报大纲
CONTENTS
2/11
01
项目背景与痛点
传统运维为何需要 AI 化改造
02
系统架构总览
四层架构 + 9 Agent 集群
03
MCP 协议落地
7 工具 · SSE 传输 · Windows 兼容
04
Agent 协同与 DAG
编排流程 · 调度引擎 · Bandit 路由
05
差异化修复策略
6 种故障 · primary+fallback · 闭环验证
06
界面与测试
五面板 Dashboard · 138 用例 · 并发稳定
07
创新点总结
五大创新 · 比赛契合度

## Slide 3
传统网络运维的三大痛点
为什么需要智能体驱动的运维协同？
3/11
⏱️ 响应延迟高
从告警到修复平均耗时数十分钟 人工跨系统操作，MTTR 居高不下
🔗 跨域协同难
4 域网络设备配置异构 排障需反复切换工具，信息孤岛严重
🧠 经验难复用
运维知识散落在个人脑中 无法沉淀为系统级可调用能力
→ 核心命题：如何用智能体（Agent）替代人工操作，用标准化协议打通异构系统，实现网络故障全闭环自愈？

## Slide 4
系统架构：四层架构 + 九 Agent 集群
Python + FastAPI + LangGraph + DeepSeek + MCP
4/11
Agent 层
9 Agent 集群
• orchestrator ×1 • monitor ×4 • diagnoser ×1 • repairer ×1 • verifier ×1 • reporter ×1
中间件层
IoAP 消息总线 + DAG 调度器
• NL 意图解析 · 模板匹配 • 拓扑排序 · 依赖调度 · retry • 语义路由 (UCB1 Bandit)
协议层
MCP Server (port 9000)
• 7 个标准化工具 · SSE 传输 • A2A Agent-to-Agent 协议 • AutoToolClient 双协议自动降级
模拟层
Network Simulator (port 8001)
• 4 域拓扑 · 6 种故障注入 • 实时指标生成 · WebSocket 推送 • REST API + 状态管理
:8000
:8001
:9000
:GUI

## Slide 5
MCP 协议：7 工具 + SSE 传输 + 双协议降级
Model Context Protocol — Agent 与模拟器之间的标准化协议层
5/11
MCP Server — 7 个标准化工具
get_metrics
单域指标采集
get_all_metrics
全域指标汇总
get_topology
拓扑结构查询
inject_fault
故障注入 (6 种)
clear_fault
指定故障清除
list_faults
活跃故障列表
execute_repair
修复操作 (5 策略)
关键技术点
SSE 传输模式
Server-Sent Events 长连接推送 MCP Python SDK 原生支持
双协议自动降级
AutoToolClient 优先 MCP 不可用时自动回退 HTTP
Windows 兼容修复
CRLF → LF 行尾转换 Connection: close 解决 keep-alive
标准化 JSON-RPC
符合 MCP 2025-03-26 协议规范 tools/list · tools/call

## Slide 6
Agent 协同：从自然语言到全闭环修复
Orchestrator → DAG → Scheduler → Agent → MCP Tool
6/11
NL 输入
华东链路拥塞 请全流程修复
→
意图解析
LLM 提取 域+故障类型
→
模板匹配
full_remediation 5-stage DAG
→
DAG 调度
拓扑排序 依赖+并行
→
Agent 执行
9 Agent 协同 MCP 工具调用
→
闭环验证
Verifier 复检 达标确认
DAG 调度引擎
• 模板系统：full_remediation / diagnose_only / health_check
• 拓扑排序：自动解析 depends_on 依赖关系
• 并行执行：无依赖节点并发调度（如 4 域 monitor 并发）
• 失败重试：max_retries 机制 + 指数退避
• 超时控制：per-node timeout_ms（默认 60-120s）
Bandit 智能路由
• UCB1 算法：在线学习各 Agent 执行成功率
• 探索-利用平衡：新 Agent 获得尝试机会
• 动态权重：根据历史延迟和成功率自适应调整
• 跨域路由：同 capability 多实例自动选择最优

## Slide 7
差异化修复：6 种故障 × primary + fallback 双策略
六种故障类型全覆盖 + 闭环验证确保真实修复
7/11
故障类型
Primary 策略
Fallback 策略
策略链
link_congestion (链路拥塞)
traffic_shape
route_switch
流量整形 → 路由切换
link_outage (链路中断)
link_failover
route_switch
链路切换 → 备选路由
cpu_overload (CPU 过载)
restart_service
traffic_shape
服务重启 → 流量限速
ddos (DDoS 攻击)
acl_deploy
traffic_shape
ACL 规则 → 流量整形
misconfig (配置错误)
restart_service
traffic_shape
配置恢复 → 兜底整形
device_failure (设备故障)
link_failover
traffic_shape
链路切换 → 流量降级
🔄 闭环验证：修复完成 → Verifier 复检指标 → 达标 ✓ / 未达标 → 回退 diagnose+repair 重试

## Slide 8
GUI 仪表盘：五面板一站式运维指挥中心
拓扑可视化 → 实时指标 → Agent 状态 → DAG 记录 → 消息流
8/11
🗺️ 拓扑面板
vis-network 4 域拓扑实时渲染 故障域颜色标记
📊 指标面板
Chart.js 延迟趋势 + 丢包率 4 域切换查看
🤖 Agent 面板
9 Agent 状态 在线 + 域归属 + 实时负载监控
📋 DAG 面板
执行流程记录 节点展开查看详情 每步耗时追踪
💬 消息流面板
IoAP 协议交互 实时消息滚动 correlation_id 追踪
设计理念：暗色"指挥中心"风格 · 霓虹粉 #FF2E93 + 青色 #00F0FF 双主色 · Material Icons 图标体系
技术栈：原生 JavaScript · vis-network 拓扑图 · Chart.js 指标图 · 全 SPA 单页应用 · 实时 WebSocket 推送

## Slide 9
测试覆盖：138 用例 · 并发稳定 · 全链路闭环
pytest · 并发测试 · MCP 协议验证 · 端到端集成
9/11
138
单元 + 集成测试
pytest 全部通过 19 skipped (playwright) 0 failed
3/3
并发稳定性
3 域 3 故障并发执行 全部 DAG 完成 无竞态 / 死锁
7/7
MCP 协议验证
7 工具全部可用 SSE + JSON-RPC Windows 兼容修复
100%
端到端全链路
故障注入 → NL → DAG → 诊断 → 修复 → 验证 → 报告 全闭环
稳定性：服务器连续运行无崩溃 · 平均 DAG 执行 8-12 秒 · Node.js --check 语法检查通过

## Slide 10
五大创新点
技术特色与比赛赛题契合度分析
10/11
01
MCP/A2A 双重协议标准化
7 个 MCP 工具 · SSE 传输 · Windows 兼容修复 · 双协议自动降级
02
差异化修复策略引擎
6 种故障 · primary+fallback 双层策略 · 闭环验证防"假修复"
03
UCB1 Bandit 智能路由
多臂老虎机在线学习 · 探索-利用平衡 · 动态权重收敛
04
LangGraph 工作流编排
NL 意图解析 → 多步推理链 · 条件分支 + 错误恢复 · 优于单步 prompt
05
双总线 + 跨域弹性架构
MemoryBus(开发) / NATS(生产) 零配置切换 · 按域水平扩展 Agent

## Slide 11
感谢聆听
IoA 分布式网络运维协同平台
B-EP1 智能体互联网创新攻关赛项
MCP + Agent + DAG · 全闭环故障自愈 · 9 Agent 集群
https://github.com/xiabai2004/IoA-Platform